Приложение №1

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от  13.08.2014 года  № 255

Схема границ проекта планировки и проекта межевания территории

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от  13.08.2014 года  № 255

Техническое задание

на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

- Вид документации: документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

- Заказчик: ООО «К1».

- Границы проектирования: территория ориентировочной площадью 56,300 га, расположенная в западной части дер.Хязельки МО Колтушское СП (в границы проектирования входят следующие земельные участки с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-002:0007, 47:09:01-15-002:0006, 47:09:01-15-002:5, 47:09:0115002:57, 47:09:01-15-001:0019, 47:09:01-15-001:0015, 47:09:01-15-001:0036, 47:09:01-15-001:0033, 47:09:01-15-001:0035, 47:09:01-15-001:0034), согласно приложения №1 к постановлению.

- Нормативная правовая и методическая база:

4.1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

4.2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

4.3. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ).

4.4. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4.5. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области.

4.6. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», иные действующие нормативы и технические регламенты.

- Цели и задачи разработки документации:

5.1. Проекта планировки:

- Обеспечение устойчивого развития территории;

- Определение плотности застройки и параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, красных линий и линий регулирования застройки;

- Организация  улично-дорожной  сети  и  транспортного  обслуживания территории;

- Размещение объектов капитального строительства;

- Развитие систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, а также условия присоединения указанных систем к сооружениям  и коммуникациям систем инженерного оборудования, связи благоустройства, находящихся за пределами проектируемой территории (согласно техническим условиям, выданным соответствующими службами).

5.2. Проекта межевания:

- Определение границ формируемых земельных участков;

- Определение границ зон действия публичных сервитутов;

- Определение предельных параметров разрешенного строительства:
минимальных  и (или) максимальных размеров земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков.

Проект межевания разрабатывается в целях установления границ застраиваемых земельных участков в пределах красных линий, установленных в проекте планировки, для последующего предоставления физическим и юридическим лицам для дальнейшего проектирования и строительства.

6. Исходные материалы (предоставляются землевладельцами земельных участков, входящих в границы проектирования):

6.1. материалы комплексных инженерно-строительных изысканий (топография, геология) М 1:2000, М1:1000;

6.2. информация о наличии и техническом состоянии объектов инженерной инфраструктуры;

6.3. технические условия или заключение о технических условиях  на подключение к сетям инженерно – технического обеспечения;

6.4. материалы инвентаризации земельных участков и строений, расположенных в границах территории, связанной с реализацией проекта с указанием пользователей (собственников) земельных участков и строений.

6.5. перечень дополнительных объектов, размещаемых в массиве с их технико-экономическими показателями;

6.6. решения органов местного самоуправления, других организаций, связанные с разработкой градостроительной документации;

7. Требования к составу проекта:

7.1. Краткая пояснительная записка.

7.2. Материалы основной части проекта планировки.

7.3. Материалы по обоснованию проекта планировки.

7.4. Проект межевания территории с градостроительными планами земельных участков.

7.5. Графический материал.

7.6. Приложения к проекту постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания.

7.7. Демонстрационные материалы проекта, необходимые для проведения публичных слушаний.

8. Требования к разработке документации:

8.1. Проект планировки и проект межевания проектируемой территории разработать в соответствии с требованиями, изложенными в ст.41 - 46 Федерального закона от 29.12.2004 года №190-ФЗ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, иными регламентирующими актами, а так же в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем техническом задании.

8.2. При разработке ППТ предусмотреть размещение на территории проектирования следующих социальных объектов:

8.2.1. общеобразовательная школа на 850 чел. - 1 объект;

8.2.2. детское дошкольное учреждение на 200 чел. - 1 объект;

8.2.3. детские дошкольные учреждения на 140 чел.

8.3. Проектом планировки предусмотреть:

8.3.1. водоснабжение проектируемых объектов на основании технических условий соответствующих служб (при их отсутствии, в проекте предусмотреть размещение скважин на основании гидрологических изысканий);

8.3.2.  подъезд к проектируемой территории;

8.3.3. проектируемую дорожно-транспортную сеть решить в увязке с существующей сетью дорог, а так же внешние связи с ближайшими населенными пунктами МО Колтушское СП;

8.3.4. размещение объектов социального, бытового назначения в соответствии с действующими нормами и правилами;

8.3.5. размещение объектов первичного обслуживания населения в пределах пешеходной доступности;

8.3.6. строительство придорожных канав водосбора и водопонижения;

8.3.7. развитие инженерной, транспортной инфраструктуры необходимой для обслуживания территории;

8.3.8. размещение мест постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта;

8.3.9. мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

9. Состав разрабатываемой документации:

9.1. Состав и содержание проекта планировки (в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ).

9.2. Состав и содержание проекта межевания (в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ).

Проект межевания разработать в составе графических и текстовых материалов.

Графические материалы выполнить в масштабе 1:500 – 1:2000.

9.3. В состав разрабатываемой документации включить специальные разделы:

9.3.1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

9.3.2. Проект системы оповещения и подключения территории к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Ленинградской области в Управлении по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области;

9.3.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС).

10. Согласование проекта:

10.1. В процессе разработки материалов по обоснованию проекта планировки, объемно-пространственное решение застройки территории и основные ТЭП согласовать с администрацией МО Колтушское СП, до начала разработки инженерных и других разделов.

Дальнейшее проектирование вести на основе одобренного администрацией МО Колтушское СП варианта.

10.2. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и утверждению в соответствии с требованиями статей 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

11. Проектные материалы, передаваемые в администрацию МО Колтушское СП:

11.1. Проектные материалы (в составе проекта планировки и проекта межевания), согласованные в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим техническим заданием, в 3-х экземплярах на бумажном носителе информации и в 1 экз. на электронном носителе (с актом соответствия информации), передаются в администрацию МО Колтушское СП. После утверждения проектной документации один из экземпляров на бумажной основе и на электронном носителе остаются в администрации.

11.2. Цифровые версии документации представляются на следующих форматах:

- AutoCad 2000-2009 (с расширением DWG, DXF)

- MapInfo 6-10 (TAB, WOR)

- Word (DOC)

- JPEG.

12. Особые условия:

12.1. При разработке документации учесть все распоряжения и постановления администрации МО Колтушское СП.

12.2. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и краски, как правило, прозрачные, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

12.3. В пояснительной записке указываются:

- наименование организации-разработчика;

- полное наименование документации;

- год и месяц разработки;

- содержание документации;

- перечень графических и текстовых материалов;

- перечень прилагаемых материалов, включая задание на разработку документации, материалы рассмотрения и согласования.